一、仪器资料

JL-1197型激光粒度仪简介 （湿法）

JL-1197型激光粒度仪采用光子相关光谱法、全量程Mie散射原理。仪器以独特的装置，实现瞬时分散、瞬时测量，从而保证重复性好、稳定性好。在世界上首次实现同一台仪器上分别采用光子相关光谱法，全量程Mie散射两种原理测试。软件功能强大，既能测试纳米级粉体又能测试微米级粉体，两种测试功能只需点一下鼠标，几秒钟就实现快捷转换。测试速度快，每测一个样品只需2～3分钟，可全自动连续测试，结果由电脑自动记录保存，查看打印方便。

仪器图示：

仪器主图                        样品池局部

二、应用范围：

纳米段：纳米涂料、油墨、纳米电子材料、纳米金属粉、纳米陶瓷、纳米氧化物、蛋白质、聚合物胶乳、油漆、颜料以及其它所有纳米材料研究、生产与使用等行业干粉、乳液的粒度分布测试。
    微米段：化工材料、电子材料、电池材料、造纸、冶金、陶瓷、建材、磨料、医药、涂料、水泥、食品、农药、碳酸钙、滑石粉、高岭土、金刚石、氧化铝、稀土、催化剂、硅灰石、电气石、云母、重晶石、铝粉、铁粉、镁粉、钼粉、铜粉、锌粉、发泡剂、石墨、颜料等各种行业干粉、乳液等粒度分布测试。

三、仪器特点：

- 该款仪器完善了JL系列产品的所有技术特点，并创新突破激光粒度仪器使用功能，既能测试纳米级粉体又能测试微米级粉体，两种测试功能只需一键，几秒钟就实现快速转换。

- 粒度分析动态范围宽，重复性好，操作简单方便。专利技术设计的探测器阵列，保证了各种粒度颗粒散射信号的有效接收，从而保证宽分布粉体的测量结果更为精确。

- 集光学、电路、样品池、超声波分散、搅拌循环、全自动清洗一体化，电脑控制下自动对中校零。测试时样品在管道内流动的时间短，避免了样品分散后的分层和重新团聚，从而保证测试重复性、稳定性好。

- 具有2种进样系统装置，满足各种样品测试需求，2种进样系统互换极为方便。

- 用户可根据实际需要选择不同的数据处理方法和分布模型。

- 仪器包含多种分布模式，有自由分布、对数正态分布、R-R分布等，可以满足不同样品的测试和对比的需要。

- 软件功能齐全

（1）有全自动和手动两种测试方式，可通过软件任意选择。

（2）108级粒级的表格和曲线表示。

（3）体积分布、数量分布两种模式。提供累积分布、频度分布、累积10%、50%、90%、97%、平均粒径和比表面积等数据，全面表征样品的粒度特征。

（4）测试一次的时间可在10～180秒内部任选，可单次、多次和在线连续测试。

（5）输出结果可以直接打印，或转换为.bmp和文本文件等格式保存，中英文软件任选，以满足不同用户的需要。

四、主要参数：

| 测试原理 | 光子相关光谱法原理测试及本公司专有技术。 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 1nm～2000μm 纳米段：1nm～10000nm 光子相关光谱法原理测试。 微米段：0.02μm～2000μm 全量程Mie散射原理测试。 |
| 测量精度 | 微米级D50测试重复性误差≤±3％ |
| 质量要求 | 按Q/70920531-0.1-2016标准，以标准粉验收。 |
| 检 测 器 | 92级多元检测器，高增益低噪声光电倍增管，双光源管路检测。 |
| 信号光源 | 双半导体激光器光源，激光产品一级 |
| 光路设计 | 平行光路设计，稳定可靠，符合ISO13320、ISO13321等国际标准原理。 |
| 分段量程 | 根据被测样品实际粒径状态，菜单选择纳米段、微米段或全量程段测试。 |
| 转换装置 | 不同量程范围的测试，点击控制键后自动完成，不需要人工操作。 |
| 分散方式 | 内置60w超声波分散器，超声分散时间、机械搅拌、蠕动循环时间可按需设置。 |
| 分散介质 | 蒸馏水、自来水、乙醇等液体 |
| 样 品 池 | 全不锈钢材料，使用寿命长。 |
| 样 品 量 | 毫克～克以上/每次 |
| 测试软件 | 兼容Windows XP Win7系统。 |
| 分布模式 | 有自由分布、对数正态分布、R-R分布等 |
| 结果格式 | 显示粒度分布表格和曲线图。并有D10、D50、D90、D97、平均粒径和比表面积等数据及粒径分布曲线（参见测试报告） |
| 操作方法 | 电脑控制下全自动操作，将样品加入样品池后，自动分散搅拌，循环到检测区域，测试完毕后自动清洗。 |
| 工作电源 | AC220V ±22V 50Hz ±0.5Hz |
| 环境要求 | 使用环境应清洁，温度：5-35℃ |
| 仪器体积 | 长880mm 宽 410mm 高500mm |
| 仪器升级 | 根据用户的特殊需求，在可以的情况下软件升级免费。 |

附测试报告，仅供参考：