一、仪器资料

JL-3000型喷雾激光粒度仪简介

JL-3000型喷雾激光粒度仪测试原理符合国际等标准。JL-3000型喷雾激光粒度仪，实时测量雾滴粒度分布，具有测试速度快、测量范围宽，全自动操作等特点。仪器智能化程度高，独特的装置，内置摄像头自动对中系统，特别适合仪器位置移动变化，只需点击一下鼠标，整个测试过程在电脑控制下自动开启/自动关闭气源，自动抽喷出所测水雾、油雾、烟雾等，快速分析粒径数据等，测试速度极快，可以反复连续自动测试，几十秒分析出结果，重复性、稳定性好。电脑自动记录保存，查看，打印方便。

应用范围：适用于喷嘴制造、喷雾、喷雾干燥、油雾、水雾、烟雾、消防干粉、气雾剂生产等行业颗粒

度的测量。

仪器示意图：

主机          模拟喷头     辅机可移动

专 利 号：200620033868.2

说明： 主机与辅机之间距离可以按用户需求调整，之间距离最大可以在10米以内。

主机              噴头                      辅机

二、仪器特点
1）仪器分2种结构 （连体式、分体式） ，根据需方要求选择。采用大口径大视场角傅立叶透镜，光路自动对中系统。由控制器控制液体、气体的自动输入和断开
2）单次或多次连续自动测试，以单次和多次分布曲线保存测试结果。
3）分体式：仪器主机与测试部件装置之间有效测试区域，可在1500mm以内移动，而不影响测试结果；主机与辅机之间最大距离可达10M，以适合于现场安装控制需要。
4）连体式：测试区域长度400mm固定不变（也可按需定制）。
5）每测量1次只需数秒钟。喷雾浓度在很大范围内变化时，对测试结果无影响。
6）特别采取了防震、防尘、防潮设计，便于运输和在恶劣环境下工作。

三、主要参数

| 测量范围 | 0.5µm～1500µm 全量程测试。 |
| --- | --- |
| 执行标准 | GB/T 19077.1—2008/ISO 13320-1：1999，Q/70920531-01-2016 |
| 信号光源 | 635nm半导体激光器，功率20mw 激光产品等级：一级 |
| 测量精度 | 50%体积累积粒径值重复性＜±3％（标准粒子板） |
| 光路设计 | 平行光路设计，符合ISO13320、ISO13321等国际标准原理。 |
| 测试效率 | 可以连续自动测试，每测试1次＜10秒快速出结果。 |
| 检 测 器 | 92级多元探测器,具备自动对中功能。 |
| 测试方式 | 喷嘴（使用方提供）连接供气管道，喷嘴的位置安装在仪器主机与辅机之间，主机与辅机之间距离最大可在10米内调整。使用方自定现场安装位置。 |
| 分析模式 | 自由分布、Rosin-Ramler分布、对数正态分布 |
| 统计比较 | 对多条测试结果统计比较，用户可对不同批次的样品、样品加工前后或加工不同时间的测试数据进行比较分析，有效指导产品质量和成本控制。 |
| 报告格式 | 测试报告可导出Pdf、图片（.bmp）、文本（.txt）等多种形式的文档，可满足任何场合查看测试报告、数据再处理、文章引用等不同要求。 |
| 系统连接 | RS232串口通讯。 |
| 仪器结构 | 采用分体式的结构设计 |
| 输出结果 | 粒径典型值D10、D25、D50、D90、D97、平均粒径和比表面积等数据，区间粒度分布（即微分分布）数据和图形（直方图或曲线图）、累计粒度分布（即积分分布）数据和曲线等。 |
| 测量区间 | 0.1-10米可调 |
| 仪器体积 | 主机 长900mm×宽260mm×高400mm； 辅机 长350mm×宽260mm×高500mm |
| 环境要求 | 使用环境应清洁，温度：5-35℃ |
| 工作电源 | AC220V ±22V 50Hz ±0.5Hz |

测试报告，仅供参考